## Slide 1: AlcoCheck
Изготвили: Александър Пеев, Драгомир Апостолов, Ивайла Митева

## Slide 2: Кои сме ние?
Екип ДИА
Александър
Ивайла
Драгомир

## Slide 3: Кратко описание
AlcoCheck е устройство, което измерва съдържанието на алкохол във въздуха чрез газов сензор. В зависимост от концентрацията подава звуков и светлинен сигнал, показващ дали стойността е в допустимите граници.

## Slide 4: Извадка от кода
void loop()
{
if(digitalRead(buttonPin) == HIGH){
stopLEDs();
digitalWrite(yellowledPin, HIGH);
int counter = 1;
int measurements[3];
for(int i = 0; i < 3; i++){
measurements[i] = analogRead(alcoPin);
printTimer(counter);
counter++;
delay(1000);
}

## Slide 5: Съставни части
Arduino Uno rev3
MQ3 sensor
SH1106 - display
Pushbutton
3 x LEDs
Resistors (3 x 220Ω, 1 x 10 kΩ)
Buzzer
LI-ION Battery 2 x 3.7V
On/Off switch
Battery level indicator

## Slide 6: Схема

## Slide 7: Завършен прототип
Notes: снимки

## Slide 8: Благодарим Ви за вниманието!
GitHub repository: https://github.com/Crepersub/Breathalyzer